PRZEDMIARY

I.  ROBOTY BUDOWLANE- PŁYTA LĄDOWISKA

1. Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100KM) w gruncie

kat. III 										256 m³

2. Podbudowa z gruzu budowlanego gr 70 cm zagęszczona mechanicznie 
i zamulona piaskiem i wodą							225 m²

3. Podbudowa betonowa z dylatacją- grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm

z betonu B10									225 m²

4. Płyta żelbetonowa z betonu B25 zacierana mechanicznie z posypką utwardzającą

w systemie FLORTOP+ FLOSIL zatarta na ostro+ zbrojenie przeciwskurczowe

włóka polipropylenowego 0,9 kg/ m³ o grubości 25 cm				56,25	m³

5. Izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych lądowiska sznurem
 i masą tiokolową									67,6 m

II.  ROBOTY DROGOWE- DROGA DOJAZDOWA

1. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej środkami transportu

kołowego										        216   	m³

2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarki doczepnymi-

za każdy dalszy 1 cm grub. podbudowy po zagęszczeniu/uzupełnieniu do gr.

20 cm podbudowy								40 m³

3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm				200	m2

4. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub

na całej szer. drogi- za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag./uzupeł.

do 15 cm gr.									   30    	m³

5. Rowki pod krawężnikami i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie

kat. III-IV										100    m

6. Ława pod krawężnikami betonowa z oporem z B-12, 5		             4,5   m³

7. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce cem. Piaskowej   100  m

III.  OŚWIETLENIE LĄDOWISKA HELIKOPTERÓW

1. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 7,5 mm ² układane w kanałach 
otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem				125     m

2. Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych

strugo-pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych

z gwintem E27, przelotowych 10							20     kpl.

3. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 
w gruncie kat. IV 450								125	m

4. Układanie kabli wielożyłowych o masie 0.5 kg/m w rurach pustakach
 lub kanałach zamkniętych 135							125	m

5. Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie
 kat. IV 4										4	szt.