PRZEDMIAR

I. Roboty rozbiórkowe

1.  Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 na 
podsypce cementowo- piaskowej 						 120 m

2.  Rozebranie kostki								 210 m ²

3.  Rozebranie ław pod krawężniki z betonu					    9 m3

4.  Rozebranie obrzeży trawnikowych 30 x 8				  80 m

5.  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
    ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km przy 
    ręcznym załadunku i wyładunku						15 m³

II. Roboty ziemne

1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
   o grubości do 15 cm za pomocą spycharek+ transport

na odl. 1 km							                            200 m²

2. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych

robotach ziemnych

0,20 ha

3. Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m³

w gr. Kat. I-III z transportem urobku na odl. 1 km	                          140 m³

III. Podbudowa

1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
    warstwy konstrukcyjne nawierzchni					200 m²

2. Warstwy podsypkowe z kruszywa naturalnego

0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm

(warstwa mrozoochronna)							200 m²

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm					200 m²

4. Podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej,
    grysowo- żwirowa warstwa po zagęszczeniu 8 cm			 200 m²

IV. Nawierzchnia

1. Place z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na

podsypce cementowo- piaskowej gr 4 cm					           450  m²

V. Elementy ulic

1. Ława betonowa pod krawężnik z oporem				                           9 m3

2. Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 
    wystające na podsypce cementowo- piaskowej				            120 m

3. Obrzeże betonowe 30x8 na podsypce

cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową								120 m

4. Podbudowa z kruszyw naturalnych

0- 31,5 mm gr. 10 cm							           150 m²

VI. Roboty wykończeniowe

1. Oznakowanie poziome jezdni farbą

chlorokauczukową linie segregacyjne i krawędziowe

ciągłe, malowane mechanicznie							210  m²

2. Oznakowanie pionowe- bramowe	     					               1 szt.

VII. Roboty towarzyszące

1. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych

z wymianą włazów żeliwnych na typ ciężki i ułożenie

pierścieni odciążających żelbetonowych						2 szt.

2. Demontaż i ponowny montaż istniejących słupów

oświetleniowych wraz przełożeniem kabli						5 szt.