Część B SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: 	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
 			ul. Grunwaldzka 15, 
 			53-959 Rzeszów

Dostarczona macierz dyskowa ma spełniać poniższe wymagania:

Obudowa:

Rack 19” wysokość maksymalna 3U

Kontroler:

- Typu RAID z obsługą RAID 0,1 (0+1),3,5,6,10,30,50,60.

- Kontroler musi być wyposażony w dedykowany układ ASIC 400 odpowiedzialny za obsługę poziomów RAID.

- Kontrolery z zainstalowaną pamięcią Cache min. 512MB na kontroler oraz podtrzymaniem
bateryjnym wystarczającym na 72 godz.

- Możliwość rozbudowy pamięci do 2GB.

- Interfejs iSCSI do podłączenia serwerów,

- Możliwość grupowania 2, 3 lub 4 portów celem podniesienia przepustowości.

- Min. 1x interfejs (na kontroler) SAS do podłączenia półek rozszerzających (JBOD).

Rozbudowa:

- Macierz musi posiadać możliwość instalacji dysków innych producentów niż
producent Macierzy.

- Macierz musi być wyposażona w 16 kieszeni na dyski 3,5" typu hot-swap.

- Możliwość mieszania dysków interfejsami SAS/SATA w ramach jednej macierzy.

- Możliwość podłączenia, poprzez interfejs SAS, co najmniej 3 kolejnych półek na dyski twarde (JBOD) - dając możliwość instalacji co najmniej 64 szt. dysków twardych w jednej macierzy.

- Wsparcie dla globalnych oraz lokalnych, w ramach jednej półki dyskowej  lub całego podsystemu dysków typu hot – spare.

- Mechaniczna blokada tacek na dyski zabezpieczająca przed ich przypadkowym wysunięciem.

Niezawodność:

- Macierz musi zapewniać redundancję:

- Zasilania: min. 2 zasilacze o mocy maksymalnej 530W każdy,

- Chłodzenia : min. 2 wentylatory z dwoma prędkościami obrotowymi celem oszczędzania energii.

- Kontrolery : nadmiarowe

- Wysokość obudowy (zawierającej min. 16 szt. dysków oraz kontrolery i zasilacze) maksymalnie: 3U.

- Liczba LUN (Logical Unit Number) obsługiwanych przez podsystem dyskowy: 1024.

Wspierane systemy operacyjne:

- Microsoft Windows Server 2003/2008/R2(Hyper-V)

- Sun Solaris ver.10

- Red Hat Linux Enterprise ver. 4, 32/64 bit

- SuSE Linux Enterprise ver.10, 32/64 bit ver. 9.1, 64bit

- Fedora 64bit

- VMware

- Mac OS

- IBM AIX

- HP-UX

Zarządzanie

- Poprzez wbudowane oprogramowanie zarządzające: niezależne od systemu operacyjnego, wsparcie protokołu SSL.

- Możliwość dostępu przez www, terminal (serial – port COM) lub protokół Telnet.

- Możliwość konfiguracji poprzez panel LCD znajdujący na przedniej stronie macierzy.

- Możliwość podłączenia urządzenia UPS poprzez port w standardzie RS232.

Dodatkowa funkcjonalność

- Możliwość wykonywania do 256 Snapshot’ów  oraz do 4000 na system

- Dla funkcjonalność Mirror Copy możliwość utworzenia do: 16 wolumenów źródłowych,

4 par dysków które replikują na wolumen oraz do 64 na cały system.

- Maksymalny pobór mocy: 530 W (przy pełnym obsadzeniu dyskami).

Dostarczony sprzęt powinien posiadać

- 16 dysków SATA poj. 1TB 7200obr/min pochodzące od producenta macierzy

- Gwarancja: "Usługa udostępnienia i instalacji sprzętu zastępczego na czas naprawy (SOS-B - Service On Site-Backup). Zgłoszenia przyjmowane we wszystkie dni tygodnia (7) przez 24 godziny na dobę (24), wizyta inżyniera ze sprzętem zastępczym w ciągu 8 godzin” Okres gwarancji: 3 lata

- Serwis świadczony przez producenta lub dystrybutora posiadającego certyfikat ISO 9001

- Przełącznik sieciowy szt.1 zgodny z tabelą:

| LP | Parametr lub warunek | Wartość parametru spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowa | Przystosowana do montażu w szafie RACK 19” o wysokości maks. 1U |
| 2. | Ilość i rodzaj portów: | 16 portów 10BASE-T/100BASE-X/1000BASE-T 4 porty Gigabit SFP Należy dostarczyć min. dwa interface SX |
| 3. | Parametry Wydajność | Swiching Capacity co najmniej 40Gbps Forwarding rate co najmniej 29 Mpps Jumbo frames do 10 KB |
| 4. | Wsparcie standardów | IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1p Priority Tags IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1X Port Security IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet |