SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: 		Wojewoda Podkarpacki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie.”

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

ROZDZIAŁ I

Dane o Zamawiającym:

Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, 
ul. Grunwaldzka 15,

- NIP: 813-17-21-402

- REGON: 000514348

- telefon 017 / 867 16 14,

017 / 867 13 54

- fax       017 / 867 19 62

- Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa – piątek: 730 do 1530

wtorek: 800 do 1600

ROZDZIAŁ II

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – w konwencji „zaprojektuj i wybuduj.”

ROZDZIAŁ III

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie” a w tym:

- Projekt.

- Roboty budowlane:

- poszerzenie przejścia granicznego o dodatkowe 2 pasy do odpraw samochodów osobowych,

- wykonanie nowej nawierzchni drogowej z mieszanki bitumicznej o grubości 5 cm na całym przejściu granicznym – powierzchnia ok. 13 000 m2 (w tym przewiduje się ok. 30% frezowania),

- wykonanie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm na posypce piaskowo-cementowej – ok. 300 m2,

- wymiana krawężników o wymiarach 20 x 30 cm – ok. 900 m,

- odwodnienie liniowe – ok. 200 m a w tym: ok. 50% wymiany starego odwodnienia liniowego oraz ok. 50% wykonanie nowego odwodnienia liniowego.

- Dostawa i montaż:

  - pierwszego wyposażenia do 10 szt. pawilonów na pasach odpraw samochodów:

  - 16 zestawów komputerowych:

    - komputer PC (desktop o parametrach technicznych nie gorszych niż np. LENOVO M57 lub równoważny),

    - monitor 17” LCD,

    - klawiatura,

    - mysz komputerowa,

    - system operacyjny MS Windows XP Proffesional,

    - pamięć operacyjna min. 2 GB,

    - pakiet biurowy MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint),

    - czytnik kart kryptograficznych,

    - czytnik paszportów dla SG,

    - drukarka laserowa z funkcją duplex oraz interfejsem sieciowym o parametrach technicznych nie gorszych niż np. Brother HL-5250 lub równoważna,

      - kserokopiarka formatu A 4 z duplexem o parametrach technicznych nie gorszych niż np. Toshiba lub równoważna – 4 szt.,

      - niszczarka do dokumentów klasy 3 – 2 szt.,

      - telefon IP o parametrach technicznych nie gorszych niż np. Cisco 7925 lub równoważny (wraz z niezbędnym ukompletowaniem i licencjami) – 16 szt.

      - sprzęt do kontroli paszportowej – 16 zestawów:

- mikroskop monookularowy,

- lupa UV bateryjna o parametrach technicznych nie gorszych niż np. Regula lub równoważna,

- lupa do kontroli retrofleksyjnej folii paszportowych,

- lupa bezcieniowa.

ROZDZIAŁ IV

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- W trakcie planowania i realizacji robót i dostaw Wykonawca musi uwzględnić trudności spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia w obrębie funkcjonującego przejścia granicznego (harmonogram realizacji musi minimalizować utrudnienia spowodowane budową) oraz zapewnić bezpieczeństwo osób.

- W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym.

ROZDZIAŁ V

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby realizacja zakresu przedmiotu zamówienia została zakończona 
w terminie – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VI

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oraz dysponowanie potencjałem techniczno – produkcyjnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, 
że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał w systemie generalnego wykonawstwa 2 zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę drogową użyteczności publicznej zawierającą nawierzchnie bitumiczne o pow. min. 13 000 m2 o wartości min. 2 mln zł. brutto każde zadanie oraz wykonał jedno zadanie w konwencji „zaprojektuj i wybuduj” o wartości min. 2 mln zł. brutto.

- Posiadanie aktualnej koncesji MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

- Dysponowanie co najmniej jedną osobą na pełnym etacie posiadającą:

  - uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4,

  - uprawnienia do rozbudowy systemów ochrony Straży Granicznej w zakresie wyspecyfikowanym (umowa serwisowa lub certyfikat producenta uprawniający do rozbudowy systemów zainstalowanych – dotyczy systemów SiPass, CCTV, Guarto),

  - poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli co najmniej „Tajne”.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1 
i ust.2 ustawy PZP – załącznik nr 1 do oferty (wg wzoru).

- Uzyskał za ostatni rok obrotowy – 2008:

  - dodatni wynik finansowy,

  - wskaźnik płynności szybkiej WPS większy lub równy 1,0.

aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

zobowiązania krótkoterminowe

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia w/w warunki.

ROZDZIAŁ VII

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Ad. Rozdz. VI pkt 1:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujące sposób reprezentowania Wykonawcy oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do oferty,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawca jest osobą prawną informacja winna dotyczyć aktualnych członków władz – załącznik nr 3 do oferty,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do oferty,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert – załącznik nr 5 do oferty,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert – załącznik nr 6 do oferty,

- aktualne umowy lub certyfikaty producenta uprawniające do dostawy urządzeń 
i rozbudowy systemów zainstalowanych w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia – dotyczy systemów Kontroli Dostępu SiPass, Telewizji Dozorowej CCTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu Quarto (z uwagi na zamontowane na DPG Medyka istniejące systemy).

2. Ad. Rozdz. VI pkt 2

- wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, inwestora, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 7 do oferty (wg wzoru),

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, 
że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał w systemie generalnego wykonawstwa 2 zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę drogową użyteczności publicznej zawierającą nawierzchnie bitumiczne o pow. min. 13 000 m2 o wartości min. 2 mln zł. brutto każde zadanie oraz wykonał jedno zadanie w konwencji „zaprojektuj i wybuduj” o wartości min. 2 mln zł. brutto,

- referencje inwestorów potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane w terminie i z należytą starannością – załącznik nr 8 do oferty,

- koncesje MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,

- uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli co najmniej „Tajne”,

- uprawnienia do rozbudowy systemów ochrony Straży Granicznej w zakresie wyspecyfikowanym (umowa serwisowa lub certyfikat producenta uprawniający do rozbudowy systemów zainstalowanych – dotyczy systemów SiPass, CCTV, Guarto 
(z uwagi na zamontowane na DPG Medyka istniejące systemy),

- oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania powierzonych im czynności oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, kierownikami robót branżowych posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach) – załącznik nr 9 do oferty (wg wzoru).

3. Ad. Rozdz. VI pkt 4

- oświadczenie, że w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do złożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50% wartości ceny podanej w ofercie przetargowej – załącznik nr 10 do oferty (wg wzoru).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę ww. polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od OC, wywoła to skutek w postaci nie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy oraz przepadek wadium przetargowego na rzecz Zamawiającego,

- zaświadczenie banku finansującego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym (której) Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych w wysokości co najmniej 30 % ceny (brutto) podanej w ofercie lub zdolność kredytową Wykonawcy do wysokości tej kwoty. Zaświadczenie to winno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 11,

- sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (2008r.) – załącznik nr 12 do oferty,

- dane finansowe do wyliczenia wskaźnika płynności szybkiej WPS za ostatni rok obrotowy (2008r) – załącznik nr 13 do oferty (wg wzoru)

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie jako konsorcja, warunki określone w Rozdz. VI SIWZ będą spełnione przy zachowaniu zasad określonych poniżej:

  - wymagania określone w pkt 2, 3, 4 i 6 – należy spełniać i udokumentować jako konsorcjum,

  - wymagania określone w pkt 1 i 5 – musi spełniać i udokumentować każdy z uczestników (partnerów) konsorcjum.

ROZDZIAŁ VIII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

  - Lesław Sztaba – Kierownik Oddziału Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury, te. 017 / 867 16 14,

  - Henryk Wolanin – Oddział Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury, tel. 017 / 867 16 06.

ROZDZIAŁ IX

Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający żąda od wykonawców niesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

- Wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wnosić w następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego, tj. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Nr: 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 354, do dnia 28.10.2009r. do godz. 1500.

- Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ X

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI

Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Postać oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami SIWZ, w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

Podpisami i pieczątkami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy oraz pieczątką firmową muszą być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

- Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji musi być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

- Każdy wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.

- W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz ofertą powinny być kolejno ponumerowane a w treści oferty winna się znajdować informacja z ilu kolejnych ponumerowanych stron składa się oferta. Wraz z załącznikami strony oferty winny być ze sobą trwale połączone.

- Opakowanie i oznaczenie oferty.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej 
w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie.”

Nie otwierać przed dniem 29.10.2009r.

Koperta powinna być oznaczona jw. a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i opieczętowana pieczątką firmową.

- Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,

- dokumenty określone w Rozdziale VII SIWZ (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dodatkowo dokument określony w Rozdz. XI pkt 1d).

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winne być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „informacje objęte tajemnicą”, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.

ROZDZIAŁ XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 pok. 354 w terminie do dnia 29.10.2009r. do godz. 1100.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2009r. o godz. 1130 w Oddziale Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 606.

ROZDZIAŁ XIII

Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty musi zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie ważności umowy, wartości przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający poniesie za jego wykonanie. Cena oferty musi zawierać podatek VAT.

- Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót.

- Cenę oferty (netto i brutto) należy podać w rozbiciu na ceny (netto i brutto) wg wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

ROZDZIAŁ XIV

Opis kryteriów wyboru oferty i ich waga:

Wszystkie złożone oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według jednego kryterium: cena oferty – waga kryterium 100%

Maksymalną ocenę P = 100 pkt otrzymuje ważna oferta z najniższą ceną brutto wykazaną 
w ofercie. Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą obliczoną wg wzoru:

Cena oferty o najniższej cenie podlegającej ocenie (brutto)

P =   ----------------------------------------------------------------------------  ×  100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

ROZDZIAŁ XV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego:

- O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczy dokument ubezpieczenia OC.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odnośnie których złożył oświadczenia wg Rozdziału VII pkt 2c i pkt 3c niniejszej SIWZ (kserokopie uprawnień i potwierdzenia przynależności do izby samorządu zawodowego).

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ nastąpi 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ROZDZIAŁ XVI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu (poręczenia, gwarancje) musi zawierać sformułowania: „płatna bezwarunkowo”, „na pierwsze żądanie”, „nieodwołalnie”.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeśli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI (art. 179-198) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XX

Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XXI

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

ROZDZIAŁ XXII

  - Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji.

  - Wymagane jest, aby projekt umowy był zaakceptowany przez wykonawcę i dołączony do oferty jako załącznik. Podpis wykonawcy, akceptujący zapisy projektu umowy musi być złożony na formularzu projektu umowy – pod słowem „akceptuję.”

Załączniki do specyfikacji:

- formularz oferty,

- wzory oświadczeń,

- projekt umowy,

- przedmiar robót.

Rzeszów, 2009-09-16						Zatwierdzam:

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Wiesław Rygiel

Doradca Wojewody Podkarpackiego

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Wzór formularza oferty)

………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający:

Wojewoda Podkarpacki

O F E R T A     W Y KO N A W C Y

    - Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej 
w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie.”

na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem 
w wysokości:

cena netto:   ...........   zł słownie:............................................................................................................... zł

podatek VAT  ……… %   …………………zł

słownie ………………………………………zł

cena brutto ……………zł

słownie ……………………………………………………………….……………… zł

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargowymi zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w warunkach przetargowych zamówienia.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – …………………………..

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania, na warunkach określonych w projekcie umowy dołączonym do specyfikacji.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach) ………. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Niniejsza oferta składa się z …………. kolejno ponumerowanych stron.

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………….............

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia wszystkie warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1165 ze zm.),

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
a w szczególności:

- posiada uprawnienia do realizacji zamówienia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz / dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................, dn. ..............................		................................................................................................

/data i podpis osoby (osób) upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

niepotrzebne skreślić *

UWAGA:

W przypadku podmiotów występujących wspólnie każdy z partnerów indywidualnie (we własnym imieniu) składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy. Oświadczenia w tym zakresie nie może podpisać pełnomocnik ustanowiony przez partnerów.

Natomiast oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w imieniu partnerów podpisuje pełnomocnik.

Załącznik nr 7 do oferty

Wykaz inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Inwestor i nazwa inwestycji | Całkowita wartość brutto (zł) | Terminy realizacji (od – do) |
| --- | --- | --- |

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 9 do oferty

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej 
w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie”

oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował* potencjałem technicznym i osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, uprawnionymi do kierowania budową, oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, kierownikami robót branżowych posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach).

W przypadku gdy Wykonawca „będzie dysponował” osobami o których mowa w niniejszym oświadczeniu – przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

niepotrzebne skreślić *

……………………………………                             ………………………………………..

miejscowość , data                                                        podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 10 do oferty

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej 
w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie”

oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty złożymy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie przetargowej.

……………………………………                             …………………………………………

miejscowość , data                                                         podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 13 do oferty

Dane finansowe do wyliczenia wskaźnika płynności szybkiej (WPS) za rok 2008

aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

zobowiązania krótkoterminowe

| LP | WIELKOŚĆ | 2008r |
| --- | --- | --- |
|  |  | tys. PLN |
| 1 | AKTYWA OBROTOWE |  |
| 2 | ZAPASY |  |
| 3 | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE |  |
| 4 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE |  |

| WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ WPS |  |
| --- | --- |

Projekt umowy – Załącznik do SIWZ

UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ................... w  Rzeszowie

pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, reprezentowanym przez:

1. P. Wiesława Rygla – Doradcę Wojewody Podkarpackiego zwanego dalej „Zamawiającym”

a

Firmą .......................................... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. .................................................. pod numerem KRS ...................... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

      - ………………………………………………,

      - .........................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka-Szeginie” na warunkach dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

§ 2

- Zakres rzeczowy zadania stanowiących przedmiot umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część umowy.

- Integralną częścią umowy jest również harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania (stanowiący załącznik nr 1) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego , tj. .................................................................

Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z umową.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie zadania:		po podpisaniu umowy

- zakończenie zadania:		2 miesiące od daty podpisania umowy.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszej umowy w wypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy jak również zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania objętego przedmiotem zamówienia.

§ 5

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od chwili podpisania umowy.

§ 6

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ......................................................

Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru, będących pracownikami Inwestora Zastępczego tj.:

.......................................................,

........................................................

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym projektem uzgodnionym z Zamawiającym, Polskimi Normami oraz odpowiednimi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru inwestycji.

- Wykonawca zapewni ogólne oznakowanie i dozór terenu budowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia przedłoży polisy (okaże oryginały polis i dostarczy kserokopię polis ubezpieczeniowych) lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót ubezpieczenia obejmujące:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie osób trzecich na kwotę …… PLN na jeden wypadek przy nieograniczonej liczbie zdarzeń,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę …………….

Ubezpieczenie będzie zawarte w imieniu Wykonawcy. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

Wykonawca w terminie 2 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającemu stosowne polisy ubezpieczeniowe. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 9

- Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty wyszczególnione w § 2 określa się w kwocie: netto:..................................................zł.,

słownie:…………………………………………………………………………………….
brutto:.................................................zł., słownie:.................................................................................................................................
Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem umowy jest finansowane 
z rachunku bankowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Za zabezpieczenie środków finansowych na rachunku zadania odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wszelkie roszczenia z tytułu zwłoki w zapłacie faktur, naliczania kar umownych, odsetek Wykonawca kierował będzie bezpośrednio do Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót i dostaw będzie odbywało się fakturami VAT, wystawianymi na podstawie uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przed zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający może zażądać dostarczenia przez generalnego wykonawcę oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie przysługujących im wynagrodzeń za roboty i dostawy wykonane na rzecz Wykonawcy, związane z realizacją inwestycji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi fakturą VAT po odbiorze końcowym.

- Podstawę do wystawienia faktur VAT częściowych stanowi protokół odbioru częściowego robót i dostaw podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, zaś faktury końcowej – protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inspektora nadzoru, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP 813-17-21-402 celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Ustala się termin zapłaty faktur VAT Wykonawcy na 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej przez Inwestora Zastępczego faktury. Zapłata dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy według faktur.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty i dostawy siłami własnymi, lub w systemie generalnego wykonawstwa.

- Integralną częścią umowy jest wykaz zawierający wyszczególnienie zakresów robót i dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (stanowiący załącznik do oferty).

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu na piśmie przez Wykonawcę informacji o Podwykonawcy lub na wniosek Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego Podwykonawcy, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie tego Podwykonawcy przez Wykonawcę.

§ 11

Jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót uzupełniających Wykonawca prowadzi roboty uzupełniające na własne ryzyko.

§ 12

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy), których łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia będącego przedmiotem umowy i które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów. Zamówienie będzie udzielone po podpisaniu protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inwestora Zastępczego. Obowiązek uzyskania podpisu Zamawiającego na protokole konieczności spoczywa na Wykonawcy. Na roboty te Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę. Bez podpisanej umowy na wykonanie robót dodatkowych Wykonawca prowadzi roboty dodatkowe na własne ryzyko.

§ 13

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających w okresie do 3 lat lub robót dodatkowych, rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych:

stawka roboczogodziny -  ........... zł./rg.

koszty zakupu   M            - .......... %

koszty pośrednie   R + S   - ......... %

zysk    R + S Kp                 - .........%

- cen materiałów wg cen zakupu lecz nie wyższych niż średnie ceny za poprzedni kwartał, publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- cen sprzętu i środków transportu wg cennika Wykonawcy lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”,

- norm nakładów rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy.

Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

W przypadku wystąpienia robót uzupełniających po zakończeniu umowy podstawowej rozliczane one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych zwaloryzowanych o wysokość wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej.

Nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówień uzupełniających. Nośniki te nie mogą być wyższe niż zastosowane w ofercie do wyliczenia ceny ofertowej.

§ 14

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym miał być dokonany odbiór,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałych szkód, dopuszcza się stosowanie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zasady ustalenia odszkodowania za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ................................ zł. , słownie : .........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w pieniądzu, w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Cała kwota zabezpieczenia musi obejmować okres od dnia rozpoczęcia robót do dnia ............................ tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i obowiązuje do dnia .................., tj. 3 lata od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i obowiązuje do dnia ..............................., tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie zadania zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Podane wyżej terminy zwrotu – zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 17

Termin gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie po odbiorze końcowym zadania.

§ 18

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 19

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, o których mowa w pkt. 2c,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

§ 21

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego rozpatrzenia roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 24

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,

Nr 2 – dokumenty przetargowe z uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Nr 3 – oferta Wykonawcy,

Nr 4 – dowód ubezpieczenia budowy i robót,

Nr 5 – gwarancja należytego wykonania umowy.

§ 25

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								   WYKONAWCA:

# Text boxes

WPS=

WPS=