| WOJEWODA PODKARPACKI 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297 ul. Grunwaldzka 15 | Rzeszów, 2010-10-14 |
| --- | --- |
| I.I 7221-2/90/10 |  |

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

# Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z modyfikacją

Dotyczy:

Postępowania nr 279009-2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu dla potrzeb Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce.

Wojewoda Podkarpacki informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt 1.  Czy zaakceptowana zostanie i wzięta pod uwagę propozycja maszyny wielofunkcyjnej o następujących parametrach technicznych:

Maszyna wielofunkcyjna model SL835DT:

- rok produkcji 2010,

- gwarancja 2 lata,

- długość max. 2609 mm,

- szerokość max. 1300 mm,

- wysokość max. 2126 mm,

- masa własna: 1430 kg,

- napęd – hydrostatyczny,

- przekładnia hydrauliczna,

- napęd na 4 koła (4WD) ze wspomaganiem,

- przepływ oleju hydraulicznego: wyjście hydrauliczne 66 l/min – 3 pompy (210 bar)

- promień skrętu zewn. max 2500 mm,

- udźwig  podnoszenia hydraulicznego 1300 kg,

- wysokość podnoszenia (wysięgnikiem teleskopowym) 2700 mm,

- silnik wysokoprężny Disel Yanmar o mocy 33 KM/25KW- 3 cylindry chłodzony cieczą,

- paliwo: olej napędowy,

- amortyzowane siedzenie operatora + podłokietnik,

- wysięgnik teleskopowy,

- 11 funkcyjny joystick,

- system pływający,

- system ostrzegawczy przed wywróceniem maszyny

- stalowe rury ochronne Roll-bar z dachem (Plexiglas) przygotowani do montażu kabiny,

- oświetlenie robocze,

- przyczepa transportowa jednoosiowa wywrotna o ładowności 800kg-1200 kg.

Pozostały sprzęt zgodnie z ogłoszoną specyfikacją.

Odpowiedź na pyt 1.

Zamawiający informuje, że zaakceptowana zostanie taka maszyna wielofunkcyjna.

Pyt 2.  Czy zaakceptowana zostanie i wzięta pod uwagę propozycja maszyny wielofunkcyjnej o następujących parametrach technicznych:

Maszyna wielofunkcyjna model SL840DT:

- rok produkcji 2010,

- gwarancja 2 lata,

- długość max. 2609 mm,

- szerokość max. 1300 mm,

- wysokość max. 2126 mm,

- masa własna: 1460 kg,

- napęd – hydrostatyczny,

- przekładnia hydrauliczna,

- napęd na 4 koła (4WD) ze wspomaganiem,

- przepływ oleju hydraulicznego: wyjście hydrauliczne 72 l/min – 3 pompy (210 bar)

- promień skrętu zewn. max 2500 mm,

- udźwig  podnoszenia hydraulicznego 1300 kg,

- wysokość podnoszenia (wysięgnikiem teleskopowym) 2700 mm,

- silnik wysokoprężny Disel Yanmar o mocy 40 KM/30KW- 3 cylindry chłodzony cieczą,

- paliwo: olej napędowy,

- amortyzowane siedzenie operatora + podłokietnik,

- wysięgnik teleskopowy,

- 11 funkcyjny joystick,

- system pływający,

- system ostrzegawczy przed wywróceniem maszyny

- stalowe rury ochronne Roll-bar z dachem (Plexiglas) przygotowani do montażu kabiny,

- oświetlenie robocze,

- przyczepa transportowa jednoosiowa wywrotna o ładowności 1500 kg.

Pozostały sprzęt zgodnie z ogłoszoną specyfikacją.

Odpowiedź na pyt 2.

Zamawiający informuje, że zaakceptowana zostanie taka maszyna wielofunkcyjna.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje  modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### W rozdziale III -  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, pkt 1 przyjmuje następujące brzmienie:

- Urządzenie samobieżne – wielofunkcyjne o parametrach:

- sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji – 2010),

- gwarancja – min. 2 lata,

- długość – max. 2 700 mm,

- szerokość – max. 1 400 mm,

- wysokość – max. 2 150 mm,

- masa własna – max. 1 500 kg,

- napęd – hydrauliczny lub hydrostatyczny,

- przekładnia – hydrauliczna,

- napęd na cztery koła,

- przepływ oleju hydr. szybkość w l / min. / ciśnienie w barach: min. 65 l / min. / min. 200 bar,

- promień skrętu zew. maks. 2 500 mm,

- wysokość podnoszenia min. 2 700 mm,

- udźwig podnoszenia min. 1 300 kg,

- ciężar załadunkowy min. 1 000 kg,

- wysokość podnoszenia (wysięgnikiem teleskopowym) min. 2 700 mm,

- silnik wysokoprężny,

- moc silnika min. 25 KW,

- paliwo: olej napędowy

współpracujące z urządzeniem wielofunkcyjnym narzędzia i maszyny tj.:

  - łyżka standardowa prosta 260 l, szerokość max. 1 300 mm,

  - spycharka z ostrzem do robót ziemnych z możliwością nałożenia nakładek do odśnieżania, szerokość robocza min. 1 400 – max. 2 000 mm,

  - koparka z łyżką, głębokość kopania 2 100 mm, obrót 180° + łyżka do kopania o szerokościach min.250 –max 280 mm; min 380- max 420; min 700- max 750 mm,

  - kosiarka do trawy – 1 200 mm,

  - szczotka do odśnieżania o szerokości roboczej 1 300 mm,

  - rozsiewacz wirnikowy do piasku i soli o pojemności 250 l,

  - pług wirnikowy do śniegu z odrzutnikiem szerokości roboczej co najmniej 1 350 mm, odrzut 8 do 12 m,

  - przyczepa transportowa wywrotna, jednoosiowa o ładowności  min 800 kg – max 1800 kg.

W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:

- Oferty należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 356 
w terminie do dnia 21.10.2010r. do godz. 1030.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2010r. o godz. 1100 w Oddziale Przejść Granicznych Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 w pokoju 608.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Tadeusz Płoszaj

DYREKTOR WYDZIAŁU

INFRASTRUKTURY