PRZEDMIAR

L.p.			Opis robót					J. m.		Ilość

I. Roboty rozbiórkowe

1.	Rozebranie krawężników betonowych

o wym. 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej

odcinek wjazd na teren DPG					m		515,50

2. 	Rozebranie chodników z płytek 50x50x

wjazd								m2		341,50

3. 	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

wjazd 180x0,075						m3 		  38,67

4. 	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30x80

wjazd 180x2							m		683,00

- Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki
samochodem ciężarowym skrzyniowym

na odległość 1 km przy ręcznym załadunku 
i wyładunku							m3		115,62

6.	Rozebranie ogrodzenia 
w ramach zieleń Nr2 zb. P. poż.	 m		    5,50

7.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
zieleń Nr2    7,00x12,00	 m2		  84,00

II. Roboty ziemne

8. 	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
+ trans. na 1 km	m2		2561,70

9.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych	ha		      0,26

10. 	Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-III 
z transportem urobku na odl. 1 km	m3		1995,15

III. Podbudowa

11. 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		2561,70

12. 	warstwy podsypkowe z kruszywa 
naturalnego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie 
gr. 50 cm (warstwa mrozoochronna)	m2		2561,70

13. 	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm 	m2		2561,70

14.	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
grysowo-żwirowa warstwa po zagęszczeniu 8 cm	m2		2276,70

IV. Nawierzchnia

15. 	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
grysowych warstwa wiążąca gr. 5 cm 	m2		2504,00

16. 	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
warstwa ścieralna gr. 5 cm	m2		5644,50

17. 	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 5 cm,
frezarka szerokości 0,50 m z trans. urobku 
samochodem samowyładowczym na odl. 1 km 
– łącznie warstw podbudowy na szerokość 0,50 m 	m2		  227,30

18. 	Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem 
– geosiatka 50/50 kN/m	m2		1278,00

19. 	Place z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr., 4 cm 	m2		  285,00

V. Elementy ulic

20. 	Ława betonowa pod krawężnik z oporem	m3		   22,93

21. 	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej 	m		 275,00

22.	Obrzeże betonowe 30x8 na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową	m		 275,00

23. 	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 
z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		 335,50

24. 	Podbudowa z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm 
gr. 10 cm 	m2		 335,50

VI. Roboty wykończeniowe

25. 	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową 
linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowane mechanicznie 	m2		1562,80

VII. Roboty towarzyszące

26. 	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m w ramach 
na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m 
osadzonych w cokole, 
ogrodzenie systemowe VEGA 2D SUPER 	m		180,00

27. 	Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych 
z wymianą włazów żeliwnych na typ ciężki 
i ułożenie pierścieni obciążających żelbetowych 	szt.		   13,0

28. 	Demontaż i ponowny montaż istniejących 
słupów oświetleniowych wraz z przełożeniem kabli	szt. 	      9,0

29. 	Posadzenie drzew iglastych	szt. 	      6,0

VIII. Waga dynamiczna do ważenia samochodów

- Zakup i montaż wagi dynamicznej do ważenia

samochodów ciężarowych z 	szt. 	     1,0

IX. Modernizacja Stacji Transformatorowej

31.      Rozdzielnica kompaktowa w izolacji
     z sześciofluorkiem siarki SF6(ilość i przeznaczenie pól     kpl. 		    1,0
     jak w opisie technicznym z możliwością rozbudowy)

32.      Transformator olejowy 15/0,4 o mocy 630 kVa	           szt.		    1,0

33.	     Rozdzielnica niskiego napięcia
     (pola transformatorowe, układ SZR)			          kpl.		    1,0

34.      Układ pomiarowy	kpl.		    1,0

35.      Roboty montażowe – część elektryczna		          kpl		    1,0

36.      Roboty budowlane 
     (przebudowa części budowlanej istniejącej stacji)              kpl.                       1,0

37.      Opracowanie dokumentacji projektowej 
     części budowlanej i elektrycznej	kpl. 		    1,0

X. Modernizacja Budynku odpraw autokarów

38.     ŚCIANY GIPS–KATRON  H=4,70m

(1,25+20+1,25)					           m2	            165,0

39.      ŚCIANY GIPS–KATRON  H=2,50m

(1,25+20+1,25 cm)					          m2                                30,0

42.      DRZWI WEWNĘTRZNE 				          szt.                       2,0

43.     SUFITY PODWIESZANE 				          m2                                 40,0

44.      KABINY KONTROLERSKIE 			         szt.                        5,0

45.      WYPOSAŻENIE POMIESZCENIA ODPRAW I SALI SZKOLENIOWEJ

(bariery, ławy, siedziska, oznakowanie)(stoły, krzesła, sprzęt audio-wideo, 
               wieszaki, zaplecze gosp.)				        ZŁ.	         150 000,00

49.        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

(szpachlowanie, malowanie, tapetowanie)		         m2                                       400,0

50.        OPRAWY OŚWIETLENIOWE

(opr. down light, opr. rastrowe, ośw. ewakuacyjne)  szt.			 70,0

51.        INSTALACJE ELEKTRYCZNE

(zintegrowany system bezpieczeństwa)		             kpl.                   1,0

52.       KLIMATYZACJA

(3 ochładzacze pow. kasetonowe + 1 zew.)	                         kpl.                   2,0